| Ćmachowo, 1.8.2013 r. |  |
| --- | --- |

Zabezpieczenie ładunku na czas transportu

# Cel i Zakres

Zapewnienie dostaw kręgów blach zgodnie ze standardami zakładu, które zapewniają rozładunek materiału zgodnie z podstawowymi zasadami BHP. Niewłaściwe rozmieszczenie kręgów na samochodzie stwarza ryzyko wypadkowe podczas rozładunku i stanowi podstawę do zwrotu towaru do dostawcy.

# Opis postępowania

Należy obowiązkowo stosować mocowania o minimalnej wytrzymałości wynoszącej:

• LC ≥ 2000 daN,

• STF ≥ 300 daN,

• jeśli stosowane są pasy nylonowe, muszą spełniać wymagania normy EN12195-2,

• jeśli stosowane są łańcuchy, muszą spełniać wymagania normy EN12195-3,

• jeśli są stosowane liny, muszą spełniać wymagania normy EN12195-4 (decyzję o zastosowaniu

lin podejmuje zakład).

Pasy/łańcuchy/liny muszą być w dobrym stanie.

Prawidłowe zabezpieczenia dostarczanych  taśm i formatów blachy

Zwoje na podkładach drewnianych i paletach

Arkusze na paletach drewnianych

| GELG Sp. z o.o. 64-510 Wronki – Ćmachowo , Poland tel. + 48 67 2 547 279 fax: + 48 67 2 547 280 www.gelg.pl | Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 2 298 000 PLN NIP 763-17-61-539 KRS 0000034573 Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A., Poznań 16 1750 1019 0000 0000 0868 7072 |
| --- | --- |